## Slide 1
Diseño de un Amplificador Operacional
EAMTA 2022
Luciano Alberto Lopez

## Slide 2
Especificaciones
Especificaciones generales
  Carga: CL= 20pF
  VDD = 1.8V
  Iref = 100μA
  Consumo de potencia: Lo más bajo posible.
Lazo abierto:
  Ganancia DC ≥ 52dB, considerando carga de red β.
  Producto Ganancia BW (ω0) ≥ 60MHz.
  Margen de fase > 60°
Lazo cerrado
  Ganancia DC = 20dB ± 0,3dB. R1 = 500Ω
  Tensión de modo común Vcm = VDD/2
  Producto Ganancia BW (ω0) ≥ 60MHz.
  Distorsión Armónica Total (THD) ≤ -55dB @ Voutpp = 1.2V
  Ruido Total Salida ≤ 350μV.
Condiciones de simulación:
  Corner TT: temp=65° VDD=1.8V Iref=100μA
  Corner FF: temp=0° VDD=1.98V Iref=105μA
  Corner SS: temp=125° VDD=1.62V Iref=95μA

## Slide 3
Análisis Teórico
Etapas del OpAmp y su ganancia.
Ganancia total del OpAmp.
El OPAMP consta de dos etapas, la primera un par diferencial y la segunda un common source. La ganancia del circuito se puede obtener de la siguiente manera
)
)
) )

## Slide 4
Análisis Teórico
Análisis de Polos y Ceros:
  Características de la ubicación inicial de los polos y ceros.
Respuesta en frecuencia amplificador sin agregar capacitor de compensación. Se desea para obtener un margen de fase considerable. Para ello se necesita que
Al agregar un capacitor de realimentación entre la segunda etapa y la primera, usando la tecnica de pole splitting, podemos lograr la siguiente respuesta en frecuencia permitiendo mover a la derecha y (polo dominante) a la izquierda, permitiendo así obtener mejor GBW y margen de fase

## Slide 5
Análisis Teórico
Análisis de Polos y Ceros:
  Características de la ubicación inicial de los polos y ceros.
  Red de compensación y sus efectos.
Respuesta en frecuencia deseada usando capacitor de compensación, se busca que: para obtener un margen de fase considerable.
Como consecuencia al agregar el capacitor de compensación, aparece un zero indeseable que degrada el margen de fase. Para solucionar esto se agrega un resistor en serie implementado con MOSFET ya que ocupa menor tamaño que si se hubiera implementado con una resistencia de polisicilicio

## Slide 6
Análisis Teórico
Pasos a seguir para llevar a cabo el diseño del OpAmp.
Determinación de los polos
Determinar corriente de los transistores
Verificar condición de saturación de todos los transistores
Dimensionar capacitor de compensación
Calcular valor de la resistencia de compensación
Ajustar los gm para obtener la ganancia deseada
Tocar L y W de los mos de la primera etapa para obtener el nivel de ruido deseado
Tocar los parámetros anteriores para cumplir con el ancho de banda pedido
Cumplir las especificaciones pedidas en todos los corner

## Slide 7
Análisis Teórico
Ecuaciones de diseño.

## Slide 8
Esquemático

## Slide 9
Esquemático
M5, M7, M8: Fuente de corriente espejo
M1 y M2: Par diferencial
M3 y M4: Carga activa del par diferencial
M6: Common Source
M9: Transistor red de compensación ß

## Slide 10
Simulación: Lazo Abierto + red ß

## Slide 11
Simulación: Lazo Abierto + red ß A continuacion se observa el cuadro de resultados. Condiciones de simulación:
Corner TT
Vdd : 1,8V
Iref: 100uA
MOS | Id | Gm | VGS | VDS | Vdsat | Condición
M1 | 69,2μA | 951,3μS | 256mV | 87,1mV | 65,5mV | SATURADO
M2 | 67,6μA | 965,4μS | 205,9mV | 551mV | 75,4mV | SATURADO
M3 | 69,2μA | 234,5μS | 1,01V | 1,01V | 448,1mV | SATURADO
M4 | 67,6μA | 223,8μS | 1,01V | 539,9mV | 448,1mV | SATURADO
M5 | 136,9μA | 828,7μS | 1,118V | 694,1mV | 281,2mV | SATURADO
M6 | 1,56mA | 26,6mS | 554,9mV | 341,2mV | 69,66mV | SATURADO
M7 | 1,46mA | 26,6mS | 1,118V | 1,45V | 283,1mV | SATURADO
M8 | 95μA | 574,2μS | 1,118V | 1,1V | 282,3mV | SATURADO
Temperatura: 65°C

## Slide 12
Simulación: Lazo Abierto + red ß A continuacion se observa el cuadro de resultados. Condiciones de simulación:
Corner SS
Vdd : 1,62V
Iref: 95uA
Temperatura: 125°C
MOS | Id | Gm | VGS | VDS | Vdsat | Condición
M1 | 69,2μA | 951,3μS | 256,7mV | 89,1mV | 88,7mV | SATURADO
M2 | 67μA | 965,4μS | 205,9mV | 551mV | 75,24mV | SATURADO
M3 | 69,2μA | 234,5μS | 1,019V | 1,019V | 448,1mV | SATURADO
M4 | 67,6μA | 223,8μS | 1,01V | 554,9mV | 448,1mV | SATURADO
M5 | 136,9μA | 828,7μS | 1,11V | 694,1mV | 281,2mV | SATURADO
M6 | 1,56mA | 26,65mS | 554,9mV | 341,2mV | 69,66mV | SATURADO
M7 | 1,46mA | 26,65mS | 1,11V | 1,45V | 283,1mV | SATURADO
M8 | 95μA | 574,2μS | 1,11V | 1,11V | 282,3mV | SATURADO

## Slide 13
Simulación: Lazo Abierto + red ß A continuacion se observa el cuadro de resultados. Condiciones de simulación:
Corner FF
Vdd : 1,98V
Iref: 105uA
Temperatura: 0°C
MOS | Id | Gm | VGS | VDS | Vdsat | Condición
M1 | 69,2μA | 951,3μS | 256,7mV | 89,1mV | 88,7mV | SATURADO
M2 | 67μA | 965,4μS | 205,9mV | 551mV | 75,24mV | SATURADO
M3 | 69,2μA | 234,5μS | 1,019V | 1,019V | 448,1mV | SATURADO
M4 | 67,6μA | 223,8μS | 1,01V | 554,9mV | 448,1mV | SATURADO
M5 | 136,9μA | 828,7μS | 1,11V | 694,1mV | 281,2mV | SATURADO
M6 | 1,56mA | 26,65mS | 554,9mV | 341,2mV | 69,66mV | SATURADO
M7 | 1,46mA | 26,65mS | 1,11V | 1,45V | 283,1mV | SATURADO
M8 | 95μA | 574,2μS | 1,11V | 1,11V | 282,3mV | SATURADO

## Slide 14
Simulación: Lazo Abierto + red ß A continuacion se observa diagrama de bode.
Condiciones de simulación:
Corner TT
Vdd : 1,8V
Iref: 100uA
Temperatura: 65°C
Margen de fase: 74°
GBW: 145MHz
DCG:52,26dB
Resultados obtenidos de la simulación

## Slide 15
Simulación: Lazo Abierto + red ß A continuacion se observa diagrama de bode.
Condiciones de simulación:
Corner SS
Vdd : 1,62V
Iref: 95uA
Temperatura: 125°C
Margen de fase: 60,8°
GBW: 205 MHz
DCG:52,02 dB
Resultados obtenidos de la simulación

## Slide 16
Simulación: Lazo Abierto + red ß A continuacion se observa diagrama de bode.
Condiciones de simulación:
Corner FF
Vdd : 1,98V
Iref: 105uA
Temperatura: 0°C
Margen de fase: 66,34°
GBW: 151MHz
DCG:53,34dB
Resultados obtenidos de la simulación

## Slide 17
Simulación: Lazo Abierto + red ß Cuadro de resumen simulando distintos corners
Corner | DC Gain [dB] | Ph Margin [°] | Gain Margin [dB] | Gain*BW [MHz]
TT, 65°, 1.8V | 52,26 | 74 | 0,26 | 145
SS, 125°, 1.62V | 52,02 | 60,8 | 0,02 | 205
FF, 0°, 1.98V | 53,34 | 66,34 | 1,34 | 151

## Slide 18
Simulación: Lazo Cerrado

## Slide 19
Simulación: Lazo cerrado A continuacion se observa diagrama de bode.
Condiciones de simulación:
Corner TT
Vdd : 1,8V
Iref: 100uA
Temperatura: 65°C
GBW: 90,8MHz
DCG:19,78dB
Resultados obtenidos de la simulación

## Slide 20
Simulación: Lazo cerrado A continuacion se observa diagrama de bode.
Condiciones de simulación:
Corner SS
Vdd : 1,62V
Iref: 95uA
Temperatura: 125°C
GBW: 95,65 MHz
DCG:19,78 dB
Resultados obtenidos de la simulación

## Slide 21
Simulación: Lazo cerrado A continuacion se observa diagrama de bode.
Condiciones de simulación:
Corner FF
Vdd : 1,98V
Iref: 105uA
Temperatura: 0°C
GBW: 97MHz
DCG:19,8dB
Resultados obtenidos de la simulación

## Slide 22
Simulación: Lazo cerrado A continuacion se plotea Vin vs Vout.
Condiciones de simulación:
Corner TT
Vdd : 1,8V
Iref: 100uA
Temperatura: 65°C

## Slide 23
Simulación: Lazo cerrado Se demuestra que la ampificacion es correcta y VCM = VDD/2.
Condiciones de simulación:
Corner TT
Vdd : 1,8V
Iref: 100uA
Temperatura: 65°C
La ganancia se calcula como:
Las tensiones de salida y entrada están afectadas por la tensión en modo común:
De la simulación se obtuvo:
19,70

## Slide 24
Simulación: Lazo cerrado A continuacion se plotea Vin vs Vout.
Condiciones de simulación:
Corner SS
Vdd : 1,62V
Iref: 95uA
Temperatura: 125°C

## Slide 25
Simulación: Lazo cerrado Se demuestra que la ampificacion es correcta y VCM = VDD/2.
Condiciones de simulación:
Corner SS
Vdd : 1,62V
Iref: 95uA
Temperatura: 125°C
La ganancia se calcula como:
Las tensiones de salida y entrada están afectadas por la tensión en modo común:
De la simulación se obtuvo:
19,79

## Slide 26
Simulación: Lazo cerrado A continuacion se plotea Vin vs Vout.
Condiciones de simulación:
Corner FF
Vdd : 1,98V
Iref: 105uA
Temperatura: 0°C

## Slide 27
Simulación: Lazo cerrado Se demuestra que la ampificacion es correcta y VCM = VDD/2.
Condiciones de simulación:
Corner FF
Vdd : 1,98V
Iref: 105uA
Temperatura: 0°C
La ganancia se calcula como:
Las tensiones de salida y entrada están afectadas por la tensión en modo común:
De la simulación se obtuvo:
19,78

## Slide 28
Simulación: Lazo cerrado Respuesta FFT.
Condiciones de simulación:
Corner TT
Vdd : 1,8V
Iref: 100uA
Temperatura: 65°C

## Slide 29
Simulación: Lazo cerrado Respuesta FFT
Condiciones de simulación:
Corner SS
Vdd : 1,62V
Iref: 95uA
Temperatura: 125°C

## Slide 30
Simulación: Lazo cerrado Respuesta FFT
Condiciones de simulación:
Corner FF
Vdd : 1,98V
Iref: 105uA
Temperatura: 0°C

## Slide 31
Simulación: Lazo Cerrado Reporte de Ruido para todos los corners. En rojo se puede observar los dispostivos que mas ruido contribuyen en cada corner.
Dev | Flicker | Termico | Flicker | Termico | Flicker | Termico
 | TT, 65°, 1.8V |  | SS, 125°, 1.62V |  | FF, 0°, 1.98V | 
M1 | 12μ | 87μ | 12μ | 103μ | 12μ | 75μ
M2 | 12μ | 76μ | 12μ | 92μ | 12μ | 65μ
M3 | 35μ | 77μ | 32μ | 80μ | 37μ | 73μ
M4 | 41μ | 104μ | 41μ | 130μ | 42μ | 94μ
M5 | 0,48μ | 30μ | 0,6μ | 41μ | 0,43μ | 26μ
M6 | 11μ | 22μ | 13μ | 29μ | 10μ | 17μ
M7 | 0,07μ | 10μ | 0,093μ | 12μ | 0,054μ | 8,3μ
M8 | 0,49μ | 1,3μ | 0,81μ | 2μ | 0,3μ | 1μ
OUT Total | 252μ |  | 279μ |  | 236μ | 

## Slide 32
Simulación: Lazo Cerrado Resumen especs
Corner | DC Gain [dB] | Gain*BW [MHz] | THD [dB] | Noise [μV] | Vcm [V]
TT, 65°, 1.8V |  |  |  |  | 
SS, 125°, 1.62V |  |  |  |  | 
FF, 0°, 1.98V |  |  |  |  | 
Corner | DC Gain [dB] | Gain*BW [MHz] | THD [dB] | Noise[μV] | Vcm[V]
TT, 65°, 1.8V | 19,78 | 90 | -72 | 252 | 0,9
SS, 125°, 1.62V | 19,78 | 95 | -56 | 279 | 0,81
FF, 0°, 1.98V | 19,8 | 97 | -68 | 236 | 0,99

## Slide 33
Simulación: Respuesta al Escalón Esquemático del test bench utilizado.

## Slide 34
Simulación: Respuesta al Escalón - Escalón para 10 mV.
Condiciones de simulación:
Corner TT
Vdd : 1,8V
Iref: 100uA
Temperatura: 65°C

## Slide 35
Simulación: Respuesta al Escalón - Escalón para 10 mV.
Condiciones de simulación:
Corner SS
Vdd : 1,62V
Iref: 95uA
Temperatura: 125°C

## Slide 36
Simulación: Respuesta al Escalón - Escalón para 10 mV.
Condiciones de simulación:
Corner FF
Vdd : 1,98V
Iref: 105uA
Temperatura: 0°C

## Slide 37
Simulación: Respuesta al Escalón - Escalón para 60 mV.
Condiciones de simulación:
Corner TT
Vdd : 1,8V
Iref: 100uA
Temperatura: 65°C

## Slide 38
Simulación: Respuesta al Escalón - Escalón para 60 mV.
Condiciones de simulación:
Corner SS
Vdd : 1,62V
Iref: 95uA
Temperatura: 125°C

## Slide 39
Simulación: Respuesta al Escalón - Escalón para 60 mV.
Condiciones de simulación:
Corner FF
Vdd : 1,98V
Iref: 105uA
Temperatura: 0°C

## Slide 40
Consumo de Corriente y Potencia
Corner | DC Gain [dB] | Gain*BW [MHz] | THD [dB] | Noise [μV] | Vcm [V]
TT, 65°, 1.8V |  |  |  |  | 
SS, 125°, 1.62V |  |  |  |  | 
FF, 0°, 1.98V |  |  |  |  | 
Corner | Iref [uA] | Etapa 1 [uA] | Etapa 2 [uA] | I total [uA] | Power Total [mW]
TT, 65°, 1.8V | 100 | 136,9 | 1460 | 1696,9 | 3,05
SS, 125°, 1.62V | 95 | 136,9 | 1460 | 1691,9 | 2,74
FF, 0°, 1.98V | 105 | 136,9 | 1460 | 1701,9 | 3,36

## Slide 41
Conclusiones
Se logro cumplir con las especs de diseño
Algunos requerimientos fueron fueron superados ampliamente mientras que otros apenas pudieron ser logrados.
Se podria lograr un mejor balance entre las especs que son ampliamente cumplidas y las que apenas llegan a ser cumplidas
Se podria bajar el consumo del opamp disminuyendo el mismo.